## Slide 1
EMC 410067 – Aplicações da Visão Computacional na Metrologia
Triangulação Laser
ALUNO: Gabriel Hartmann de Azeredo
PROFESSOR:
Tiago Costa Pinto
TRABALHO FINAL

## Slide 2: AGENDA
Introdução
Princípios utilizados
Solução desenvolvida
Resultados obtidos
Conclusão
Referências

## Slide 3: AGENDA
Introdução
Princípios utilizados
Solução desenvolvida
Resultados obtidos
Conclusão
Referências

## Slide 4: INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
Aprender os princípios básicos de triangulação laser
Criar uma bancada funcional análoga à um scanner laser
Desenvolver e calibrar código para obter nuvem de pontos 3D a partir de um scanner laser
Desenvolver soluções de forma a simular uma esteira industrial e funcionamento autônomo: código funcional e pouco hard coded

## Slide 5: AGENDA
Introdução
Princípios utilizados
Solução desenvolvida
Resultados obtidos
Conclusão
Referências

## Slide 6: PRINCÍPIOS UTILIZADOS
Princípio Básico

## Slide 7: PRINCÍPIOS UTILIZADOS
Nuvem de pontos

## Slide 8: PRINCÍPIOS UTILIZADOS
Semelhança de Triângulos
Parâmetros de calibração
Resultam na sensibilidade do sistema
=

## Slide 9: AGENDA
Introdução
Princípios utilizados
Solução desenvolvida
Resultados obtidos
Conclusão
Referências

## Slide 10: SOLUÇÃO DESENVOLVIDA
Bancada (representação)
h = 49 mm
= 196 mm

## Slide 11: SOLUÇÃO DESENVOLVIDA
Bancada (imagem)

## Slide 12: SOLUÇÃO DESENVOLVIDA
Foco laser

## Slide 13: SOLUÇÃO DESENVOLVIDA
Configurações da câmera
Compensação de exposição: -5,58 EV
Tempo de exposição: 1234,11 us
Ganho: 5,01 dB
Balanço entre:
Profundidade de foco
Nitidez da imagem (laser)
Ruído
Saturação da imagem

## Slide 14: SOLUÇÃO DESENVOLVIDA
Configurações da câmera
Compensação de exposição: -5,58 EV
Tempo de exposição: 1234,11 us
Ganho: 5,01 dB
F#: 7
Ajuste do foco: 44 m
Balanço entre:
Profundidade de foco
Nitidez da imagem (laser)
Ruído
Saturação da imagem

## Slide 15: SOLUÇÃO DESENVOLVIDA
Calibração
tamanho do bloco(mm) | distância real (mm) | distância do centro (pixels) | theta
- | 196 | 19 | 0,245
2,5 | 193,5 | 26 | 0,248
5 | 191 | 32 | 0,251
7,5 | 188,5 | 41 | 0,254
10 | 186 | 44 | 0,258
12,5 | 183,5 | 50 | 0,261
15 | 181 | 56 | 0,264
18 | 178 | 65 | 0,269
20 | 176 | 70 | 0,272
22,5 | 173,5 | 78 | 0,275
25 | 171 | 85 | 0,279
40 | 156 | 133 | 0,304
50 | 146 | 170 | 0,324
70 | 126 | 259 | 0,371
80 | 116 | 313 | 0,400

## Slide 16: SOLUÇÃO DESENVOLVIDA
Calibração
Chart: Calibração Theta x distância em pixels
| 19 | 26 | 32 | 41 | 44 | 50 | 56 | 65 | 70 | 78 | 85 | 133 | 170 | 259 | 313
theta | 0.24498 | 0.24802 | 0.25113 | 0.25432 | 0.25759 | 0.26094 | 0.26438 | 0.26863 | 0.27153 | 0.27525 | 0.27907 | 0.30434 | 0.3238 | 0.37089 | 0.39968
sensibilidade

## Slide 17: AGENDA
Introdução
Princípios utilizados
Solução desenvolvida
Resultados obtidos
Conclusão
Referências

## Slide 18: RESULTADOS OBTIDOS
Detecção Laser

## Slide 19: RESULTADOS OBTIDOS
Calibração

## Slide 20: RESULTADOS OBTIDOS
Passo 5 mm

## Slide 21: RESULTADOS OBTIDOS
Passo 2 mm

## Slide 22: AGENDA
Introdução
Princípios utilizados
Solução desenvolvida
Resultados obtidos
Conclusão
Referências

## Slide 23: CONCLUSÃO
Considerações
Bancada experimental e modelo matemático simples resultaram resultados satisfatórios;
Dificuldade grande e inesperada na parte mecânica: foco da câmera e laser, além dos trade-off de foco x nitidez x ruído;
Fontes de incertezas conhecidas: blocos padrão recobertos por fita, medições de grandezas com pouca precisão/referências, perda de foco em dimensões acima de 50 mm;
Laser normal à peça não alcança certas regiões e reflete em ângulos retos
Câmera em ângulo não consegue visualizar parte posterior à ressalto
Remover outlier da calibração provavelmente resolveria o fator de medir sempre a menos
Aumentar o ângulo da câmera aumentaria a sensibilidade o que melhoria precisão do sistema (cerca de 0,38 mm atualmente)
Ignorou-se os efeitos de perspectiva em relação à medidas verticais
Notes: https://www.scirp.org/html/1-7900134_22044.htm

## Slide 24: AGENDA
Introdução
Princípios utilizados
Solução desenvolvida
Resultados obtidos
Conclusão
Referências

## Slide 25: REFERÊNCIAS
[1] - https://www.movimed.com/knowledgebase/what-is-laser-triangulation/
[2] - https://shaneormonde.wordpress.com/2014/01/25/webcam-laser-rangefinder/
[3] - https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-43634-9
[4] - https://sidj.in/2016/03/12/how-to-make-a-3-dimensional-distance-scanner-using-a-webcam/
[5] - https://github.com/thesidjway/LASER_dist_scanner
[6] - https://www.youtube.com/watch?v=DXeia4NFbx8
[7] - https://stackoverflow.com/questions/71039351/how-do-i-detect-laser-line-from-2-images-and-calculate-its-center-using-python-o
[8] – Notas de aula prof. Tiago Pinto